Определение перемещений методом Мора

(энергетический метод определения перемещений)

При определении перемещений методом Мора рассматривается равенство работы внешних и внутренних сил на вызванных ими перемещениях. Работа сил на соответствующих им перемещениях в свою очередь является потенциальной энергией деформации системы.

Внешние силы, приложенные к телу, совершают работу на вызванных ими перемещениях, при этом в теле накапливается энергия деформации, т.е. потенциальная энергия. За счет накопленной энергии при разгрузке тела происходит восстановление его первоначальных размеров.

Рассмотрим, например, действие сосредоточенной силы Р, статически приложенной к консольной балке (рис. 1, а).

При нагружении балка изгибается и точки ее оси получают поперечные перемещения. При этом сила Р производит работу на перемещении ( по направлению ее действия. Если материал балки является линейно-упругим, то перемещение ( прямо пропорционально силе:

(1)

Где - коэффициент пропорциональности, зависящий от свойств материала балки, от ее размеров и формы поперечного сечения.

График зависимости (1) представляет собой наклонную прямую, проведенную через начало координат (рис. 1, б).

Работа силы численно равна площади диаграммы растяжения (заштрихованного треугольника на рис. 1, б).

(2)

Каждому виду нагрузки соответствует свое перемещение, на котором она производит работу. Сосредоточенной силе соответствует линейное перемещение по направлению ее действия, сосредоточенному моменту – угловое перемещение или угол поворота поперечного сечения стержня, в котором приложен момент.

Работу внешних сил, приложенных к балке или стержневой системе, можно выразить через внутренние усилия в стержнях.

В поперечных сечениях стержней могут действовать три внутренних усилия – изгибающий момент М, поперечная сила Q и продольная сила N.

Если вырезать из стержня бесконечно малый элемент , то в его торцевых сечениях действуют внутренние усилия, показанные на рис. 2.

Для каждого элемента внутренние усилия можно рассматривать как внешние нагрузки, производящие работу на соответствующих деформациях элемента.

Рассмотрим балку, находящуюся под действием произвольных нагрузок (рис. 3, а).

Состояние балки под действием заданных нагрузок назовем грузовым или действительным состоянием.

Допустим, требуется определить прогиб балки в некоторой точке С.

Приложим в этой точке по направлению искомого перемещения единичную силу , т.е. создадим единичное или вспомогательное состояние (рис.3, б).

В поперечных сечениях балки действует три внутренних усилия – изгибающий момент М, поперечная сила Q и продольная сила N.

Вырежем из балки бесконечно малый элемент  и рассмотрим действующие в его торцевых сечениях внутренние усилия (рис. 2).

Воспользуемся принципом независимости действия сил и вычислим раздельно работу каждого усилия.

Введем обозначения:

- внешние силы по отношению к элементу ;

- внутренние силы по отношению к элементу .

1. Продольные силы вызывают взаимные осевые перемещения поперечных сечений (рис. 4), величина которых равна удлинению (укорочению) элемента.

По закону Гука:  .

Работа продольной силы N1 на перемещении  равна

(3)

- жёсткость при растяжении/ сжатии.

2. Изгибающие моменты вызывают взаимный поворот поперечных сечений элемента (рис. 5).

Учитывая, что при изгибе балки его нейтральный слой сохраняет свою первоначальную длину, и используя выражение для кривизны изогнутой оси балки (без учета знака)

,

умножив обе части которого на , получим величину угла взаимного поворота сечений

Работа момента на угловом перемещении  равна

(4)

- жесткость при изгибе.

3. Поперечные силы вызывают взаимный сдвиг поперечных сечений элемента (рис. 6).

Аналогично выводу формулы (3) получим выражение для определения работы поперечной силы на деформациях сдвига:

(5)

где - модуль упругости материала балки при сдвиге;

- жёсткость при сдвиге;

- безразмерный коэффициент, зависящий от формы сечения балки и учитывающий неравномерность распределения касательных напряжений по высоте поперечного сечения изгибаемой балки.

Например,

| для прямоугольного сечения |  |
| --- | --- |
| для круглого сечения |  |
| для двутаврового сечения |  |

всегда!

4. Работа внешней единичной силы на вызванном ею перемещении  равна

(6)

Применив вариационный принцип Лагранжа (если упругая система находится в равновесии, то суммарная работа всех внешних и внутренних сил на любых малых возможных перемещениях равна нулю), получим

(7)

Подставив выражения (3), (4), (5) и (6) в выражение (7), получим

(8)

В общем виде выражение (8) будет иметь вид

(9)

Формула (9) называется формулой Мора.

В формуле (9)

- номер стержня;

- длина стержня;

- внутренние усилия в стержнях, вызванные действием единичной силы  или единичного момента , прикладываемых по направлению искомого перемещения. В первом случае  является линейным, а во втором – угловым.

- усилия в стержнях, возникающие под действием внешних нагрузок, соответствующих грузовому состоянию.

Таким образом, для определения с помощью формулы Мора перемещений в балке или стержневой системе от действия заданных нагрузок производится расчет системы на действие заданных нагрузок и определяются усилия  грузового состояния. Затем по направлению искомого перемещения прикладывается единичная сила или единичный момент и определяются вызываемые их действием внутренние усилия . После чего, выражения для усилий подставляются в формулу (9) и производится интегрирование в пределах длины стержня  и суммирование результатов интегрирования по всем стержням системы.

Если в результате вычислений величина  оказалась положительной, то направление перемещения совпадает с направлением действия единичной нагрузки, а если отрицательной – то оно противоположно этому направлению.

Анализ метода Мора

Для шарнирно-стержневых систем, стержни которых работают на растяжение или сжатие (например, для ферм), отличено от нуля только одно слагаемое формулы Мора:

При расчете балок и стержневых систем, работающих в основном на изгиб (например, рам), можно с достаточной степенью точности использовать только слагаемое, содержащее изгибающие моменты:

Для стержней с криволинейной осью интегрирование в формуле Мора должно производиться по длине дуги оси стержня.

Вычисление интеграла Мора перемножением эпюр

по правилу А.К. Верещагина

Для балок и стержневых систем, состоящих из прямых стержней, внутренние усилия единичных состояний  являются линейными функциями или на протяжении каждого стержня или на его отдельных участках.

Внутренние усилия грузового состояния  могут иметь произвольные законы изменения по длине стержней.

Если балки и стержни имеют при этом постоянные или ступенчато постоянные жесткости , то вычисление интегралов в формуле Мора может быть произведено с помощью эпюр внутренних усилий.

Рассмотрим, например, эпюры изгибающих моментов и  в прямом стержне постоянной жесткости (рис. 7).

(10)

Алгоритм вывода

1. Строим графики функций и .

2. На графике функции  выделим элементарную полоску , площадь которой будет равна .

3. На графике функции  покажем ординату , расположенную под центром тяжести фигуры, образованной функцией , горизонтальной осью и прямыми  и .

Если функция  имеет вид , то

4. Подставим в выражение (10) выражение  и получим

Таким образом, получили

Так как , то

Т.е. .

Таким образом, интеграл от произведения двух функций равен произведению площади криволинейной эпюры и ординаты прямолинейной, расположенной под центром тяжести криволинейной эпюры.

Результат «перемножения» однозначных эпюр является положительным, а разнозначных – отрицательным.

При использовании правила А.К. Верещагина сложные эпюры необходимо разбить на простые фигуры, у которых известны площадь и положение центра тяжести.

Результат «перемножения» двух трапеций (рис.8) можно представить в виде следующей формулы:

.

Правило Верещагина нельзя применять в случае, когда обе эпюры являются нелинейными (например, для стержней с криволинейной осью). В этом случае при определении перемещений методом Мора производится аналитическое или численное вычисление интегралов в формуле (9).

Пример расчета перемещений методом Мора

Дано:

- площадь криволинейной эпюры

- ордината прямолинейной эпюры.

Значит

# Text boxes

А

В(

В

Р

(=(В

Рис. 1, а

Р

(

Р

(

0

Рис. 1, б

N

N

Q

Q

M

M

ds

Рис. 2

ds

ds + d((s)

Nр

Nр

Рис. 4

А

B

P

С

q

С

А

B

ℓ

Рис. 3

а)

б)

M1

Mр

Mр

d(р

ds

N1

N1

M1

O

Рис. 5

- изгибающий момент в сечении S, вызванный внешними нагрузками, соответствующими грузовому состоянию системы;

- внутренний момент в сечении S, вызванный действием единичной силы ;

- угол взаимного поворота сечений под действием внешних нагрузок, соответствующих грузовому состоянию системы;

- радиус кривизны оси балки под действием внешних нагрузок;

- центр кривизны.

– нормальная сила в сечении S, вызванная внешними нагрузками, соответствующими грузовому состоянию системы;

– удлинение элемента;

– внутреннее продольное усилие в сечении S, вызванное действием единичной силы .

ds

Qр

Qр

dy

Рис. 6

Q1

Q1

- поперечная сила в сечении S, вызванная внешними нагрузками, соответствующими грузовому состоянию системы;

- внутренне поперечное усилие в сечении S, вызванное действием единичной силы ;

- деформация сдвига.

dx

x

С

xc

((x)

y

((x)

(с

a

ℓ

b

x

Грузовая эпюра - произвольная функция, а единичная эпюра  является линейной.

Рис. 7

0

a

b

c

d

ℓ

Рис. 8

Найти:

1. Определить вертикальные перемещения точки В.

2. Определить угловое перемещение (угол поворота) в точке В.

Используемые обозначения:

- момент от единичной безразмерной силы;

- момент от нагрузки (грузовой момент);

- вертикальное перемещение в точке В;

- угол поворота в точке В.

ℓ

q

A

B

ℓ

1

1