| СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАФЕДРЫ МГрОиФ : |
| --- |
| 1. Механика грунтов, основания и фундаменты. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н. 2002г. |
| 2. Проектирование оснований и фундаментов Веселов В.А.1990г. |
| 3. Механика грунтов, основания и фундаменты. Малышев М.В., Болдырев Г.Г. 2000г. |
| 5. Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий. Корнилов А.М., Егорова Л.А., Монастырский А.Е., Черкасова Л.И. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 4. Каталог конструктивных элементов фундаментов гражданских и административных зданий. Черкасова Л.И., Зайцева Е.В., Алексеев Г.В. 2003г. |
| 6. Журнал лабораторных работ по дисциплине «Механика грунтов» Черкасова Л.И., Чунюк Д.Ю., Алексеев Г.В., Монастырский А. Е. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 7. Лабораторные работы по дисциплине «Механика грунтов». Методические указания для студентов, обучающихся по направлению Строительство 653500. Черкасова Л.И., Шрамкова В.Н., Юдина И.М. 2003г. |
| ДАННЫЕ О МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |
| ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ | КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ |
| Глубина 12,0 м |  | Глубина 15,0 м |  | Глубина 3,5 м |  | Глубина 5,0 м |
| Диаметр штампа | Диаметр штампа |  |  |  |  |  |
| d=27,7 см |  | d=27,7 см |  | P, кПа | е |  | P, кПа | е |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,640 |  | 0,0 | 0,832 |
| P, кПа | S, мм |  | P, кПа | S, мм |  | 50 | 0,636 |  | 50 | 0,822 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 0,631 |  | 100 | 0,802 |
| 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  | 200 | 0,627 |  | 200 | 0,786 |
| 50 | 0,39 |  | 50 | 0,41 |  | 400 | 0,623 |  | 400 | 0,758 |
| 100 | 0,78 |  | 100 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1,17 |  | 150 | 1,23 |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| 200 | 1,56 |  | 200 | 1,64 |  |  |
| 250 | 1,97 |  | 250 | 2,05 |  |  |
| 300 | 2,45 |  | 300 | 2,46 |  | Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов | Геология |
| 350 | 3,04 |  | 350 | 2,96 |  |  | Задание |
| 400 | 3,91 |  | 400 | 3,54 |  |  | 11 |

|  | ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | № скважин | Глубина от поверхности, м | Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) | Влажность на границе | Плотность частиц грунта ρS, т/м3 | Плотность частиц грунта ρ, т/м3 | Природн. влажность W% |  |
|  |  |  | >2,0 | 2,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | 0,10-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 | WL% текуч. | WP % раскат. |  |  |  |  |
| 1 | Скв.2 | 1,5 | Насыпь не слежавшаяся |  |  |  | 1,60 |  |  |
| 2 | - | 3,5 | - | 0,3 | 11,5 | 41,2 | 19,3 | 13,8 | 0,5 | 13,4 |  |  | 2,695 | 1,860 | 13,0 |  |
| 3 | - | 5,0 | - | 0,1 | 3,7 | 12,5 | 13,4 | 29,8 | 28,1 | 12,4 | 26,4 | 14,9 | 2,700 | 1,882 | 27,6 |  |
| 4 | Скв.1 | 12,5 | - | 0,4 | 13,7 | 61,8 | 17,4 | 2,8 | 3,0 | 0,9 | - | - | 2,650 | 2,028 | 22,9 |  |
| 5 | - | 15,0 | 2,5 | 37,5 | 29,7 | 20,1 | 6,4 | 2,1 | 1,4 | 0,3 | - | - | 2,652 | 2,021 | 23,4 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКВАЖИНА №1 |  |  | СКВАЖИНА №2 |  |  | СКВАЖИНА №3 |  |
| Абсолютная отметка устья 127,75 |  |  | Абсолютная отметка устья 126,50 |  |  | Абсолютная отметка устья 124,98 |  |
| № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, М | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |
| I | 123,95 | 3,8 | 3,8 | 5,95 |  | I | 123,30 | 3,2 | 3,2 | 4,80 |  | I | 123,08 | 1,9 | 1,9 | 3,80 |
| II | 121,05 | 6,7 | 2,9 |  |  | II | 122,50 | 4,0 | 0,8 |  |  | II | 121,88 | 3,1 | 1,2 |  |
| III | 116,75 | 11,0 | 4,3 |  |  | III | 117,15 | 9,35 | 5,35 |  |  | III | 117,58 | 7,4 | 4,3 |  |
| IV | 113,75 | 14,0 | 3,0 | 121,80 |  | IV | 113,45 | 13,05 | 3,70 | 121,70 |  | IV | 112,98 | 12,0 | 4,6 | 121,18 |
| V | 112,75 | 15,0 | 1,0 |  |  | V | 111,50 | 15,00 | 1,95 |  |  | V | 109,98 | 15,0 | 3,0 |  |
| VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |

| № пород | Угол внутреннего трения φ | Удельн. сцепление С, кПа | Коэфф. Фильтрации Кф, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| I | " | " | " |
| II | 270 | - | 1х10-4 |
| III | 110 | 10 | 6х10-8 |
| IV | 270 | - | 7х10-4 |
| V | 310 | - | 1х10-3 |

# Text boxes

| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |
| --- | --- |
| 1. Скважины расположены на прямой , проходящей по продольной оси здания. |
| 2. Расстояние между скважинами соответственно |
| 56 | и | 48м |
| 3. Дата бурения скважин 25.02.2000г. |