| СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАФЕДРЫ МГрОиФ : |
| --- |
| 1. Механика грунтов, основания и фундаменты. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н. 2002г. |
| 2. Проектирование оснований и фундаментов Веселов В.А.1990г. |
| 3. Механика грунтов, основания и фундаменты. Малышев М.В., Болдырев Г.Г. 2000г. |
| 5. Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий. Корнилов А.М., Егорова Л.А., Монастырский А.Е., Черкасова Л.И. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 4. Каталог конструктивных элементов фундаментов гражданских и административных зданий. Черкасова Л.И., Зайцева Е.В., Алексеев Г.В. 2003г. |
| 6. Журнал лабораторных работ по дисциплине «Механика грунтов» Черкасова Л.И., Чунюк Д.Ю., Алексеев Г.В., Монастырский А. Е. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 7. Лабораторные работы по дисциплине «Механика грунтов». Методические указания для студентов, обучающихся по направлению Строительство 653500. Черкасова Л.И., Шрамкова В.Н., Юдина И.М. 2003г. |
| ДАННЫЕ О МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |
| ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ | КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ |
| Глубина 4,0 м |  | Глубина 6,0 м |  | Глубина 9,0 м |  | Глубина 12,0 м |
| Диаметр штампа | Диаметр штампа |  |  |  |  |  |
| d=27,7 см |  | d=27,7 см |  | P, кПа | е |  | P, кПа | е |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,674 |  | 0,0 | 0,553 |
| P, кПа | S, мм |  | P, кПа | S, мм |  | 50 | 0,672 |  | 50 | 0,552 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 0,668 |  | 100 | 0,550 |
| 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 |  | 200 | 0,663 |  | 200 | 0,547 |
| 50 | 1,14 |  | 50 | 0,67 |  | 400 | 0,657 |  | 400 | 0,543 |
| 100 | 2,31 |  | 100 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 3,48 |  | 150 | 2,00 |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| 200 | 4,75 |  | 200 | 2,68 |  |  |
| 250 | 6,16 |  | 250 | 3,53 |  |  |
| 300 | 7,76 |  | 300 | 4,71 |  | Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов | Геология |
| 350 | 9,72 |  | 350 | 6,47 |  |  | Задание |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |

|  | ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | № скважин и шурфов | Глубина от поверхности, м | Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) | Влажность на границе | Плотность частиц грунта ρS, т/м3 | Плотность частиц грунта ρ, т/м3 | Природн. влажность W% |  |
|  |  |  | >2,0 | 2,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | 0,10-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 | WL % текуч. | WP % раскат. |  |  |  |  |
| 1 | Скв.2 | 0,50 | Растительный слой |  |  |  | 1,60 | 16,2 |  |
| 2 | - | 4,00 | 3,00 | 8,48 | 8,19 | 8,82 | 12,63 | 41,70 | 8,20 | 8,92 | 25,1 | 19,4 | 2,68 | 2,00 | 25,8 |  |
| 3 | - | 6,00 | 0,00 | 2,03 | 9,94 | 14,15 | 52,55 | 20,64 | 0,40 | 0,29 |  |  | 2,66 | 2,00 | 24,8 |  |
| 4 | - | 9,00 | 2,08 | 2,15 | 8,42 | 8,95 | 24,39 | 25,90 | 14,21 | 13,90 | 36,5 | 23,5 | 2,69 | 2,02 | 25,7 |  |
| 5 | - | 12,00 | 0,00 | 4,32 | 2,85 | 4,32 | 14,79 | 14,66 | 10,46 | 48,60 | 40,8 | 20,2 | 2,77 | 2,14 | 20,0 |  |
| СКВАЖИНА №1 |  |  | СКВАЖИНА №2 |  |  | СКВАЖИНА №3 |  |
| Абсолютная отметка устья 112,60 |  |  | Абсолютная отметка устья 113,15 |  |  | Абсолютная отметка устья 113,70 |  |
| № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |
| I | 111,50 | 1,1 | 1,1 | 3,00 |  | I | 112,25 | 0,98 | 0,90 | 3,55 |  | I | 112,90 | 0,80 | 0,80 | 4,20 |
| II | 108,00 | 4,6 | 3,5 |  |  | II | 108,45 | 4,70 | 3,80 |  |  | II | 109,45 | 4,25 | 3,45 |  |
| III | 105,30 | 7,3 | 2,7 |  |  | III | 105,70 | 7,45 | 2,75 |  |  | III | 106,15 | 7,55 | 3,30 |  |
| IV | 102,20 | 10,40 | 3,1 | 109,60 |  | IV | 102,50 | 10,65 | 3,20 | 109,60 |  | IV | 103,25 | 10,45 | 2,90 | 109,50 |
| V | 97,60 | 15,00 | 4,6 |  |  | V | 98,15 | 15,00 | 4,35 |  |  | V | 98,70 | 15,00 | 4,55 |  |

| № пород | Угол внутреннего трения φ | Удельн. сцепление С, кПа | Коэфф. фильтрации Кф, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| I | " | " | " |
| II | 160 | 8 | 4х10-6 |
| III | 260 | - | 3х10-4 |
| IV | 170 | 17 | 5х10-8 |
| V | 190 | 55 | 2х10-10 |

# Text boxes

| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |
| --- | --- |
| 1. Скважины расположены на прямой , проходящей по продольной оси здания. |
| 2. Расстояние между скважинами соответственно |
| 51 | и | 48,5м |
| 3. Дата бурения скважин 25.02.2000г. |

С о с т а в и т е л и:

доц., к.т.н. Монастырский А.Е.,

проф., к.т.н. Черкасова Л.И.,

доц., к.т.н. Щеболев А.Г.

Р е ц е н з е н т:

проф., к.т.н. Семенов В.В.

Лицензия ЛР №020675 от 09.12.1997г.

Подписано в печать 9.07.04г. Формат 60х84х1/16   Печать офсетная   И-106 п.л. Объем 1 п.л. Т.2100  Заказ

Московский Государственный Строительный Институт

Типография МГСУ 129337, Москва Ярославское ш., д. 26