| СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАФЕДРЫ МГрОиФ : |
| --- |
| 1. Механика грунтов, основания и фундаменты. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н. 2002г. |
| 2. Проектирование оснований и фундаментов Веселов В.А.1990г. |
| 3. Механика грунтов, основания и фундаменты. Малышев М.В., Болдырев Г.Г. 2000г. |
| 5. Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий. Корнилов А.М., Егорова Л.А., Монастырский А.Е., Черкасова Л.И. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 4. Каталог конструктивных элементов фундаментов гражданских и административных зданий. Черкасова Л.И., Зайцева Е.В., Алексеев Г.В. 2003г. |
| 6. Журнал лабораторных работ по дисциплине «Механика грунтов» Черкасова Л.И., Чунюк Д.Ю., Алексеев Г.В., Монастырский А. Е. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 7. Лабораторные работы по дисциплине «Механика грунтов». Методические указания для студентов, обучающихся по направлению Строительство 653500. Черкасова Л.И., Шрамкова В.Н., Юдина И.М. 2003г. |
| ДАННЫЕ О МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |
| ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ | КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ |
| Глубина 10,0 м |  | Глубина 13,0 м |  | Глубина 4,0м |  | Глубина 6,0 м |
| Диаметр штампа | Диаметр штампа |  |  |  |  |  |
| d=27,7 см |  | d=27,7 см |  | P, кПа | е |  | P, кПа | е |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,746 |  | 0,0 | 0,901 |
| P, кПа | S, мм |  | P, кПа | S, мм |  | 50 | 0,740 |  | 50 | 0,888 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 0,733 |  | 100 | 0,884 |
| 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 |  | 200 | 0,726 |  | 200 | 0,879 |
| 50 | 1,20 |  | 50 | 0,39 |  | 400 | 0,719 |  | 400 | 0,873 |
| 100 | 2,44 |  | 100 | 0,81 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 3,68 |  | 150 | 1,19 |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| 200 | 4,92 |  | 200 | 1,58 |  |  |
| 250 | 6,31 |  | 250 | 1,99 |  |  |
| 300 | 8,09 |  | 300 | 2,39 |  | Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов | Геология |
|  |  |  | 350 | 4,92 |  |  | Задание |
|  |  |  | 400 | 9,74 |  |  | 16 |

|  | ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | № скважин и шурфов | Глубина от поверхности, м | Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) | Влажность на границе | Плотность частиц грунта ρS, т/м3 | Плотность частиц грунта ρ, т/м3 | Природн. влажность W% |
|  |  |  | >2,0 | 2,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | 0,10- 0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 | WL % текуч. | WP % раскат. |  |  |  |
| 1 | Скв.2 | 2,0 | Насыпь |  |  |  | 1,70 | 13,0 |
| 2 | Скв.2 | 10,0 | 0,2 | 0,5 | 3,0 | 8,0 | 25,0 | 40,0 | 14,3 | 9,0 | 24,0 | 18,0 | 2,67 | 1,93 | 23,4 |
| 3 | Скв.2 | 13,0 | 3,0 | 12,0 | 21,0 | 42,0 | 19,0 | 1,8 | 0,4 | 0,8 |  |  | 2,66 | 1,99 | 25,4 |
| 4 | Скв.1 | 4,0 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 20,0 | 38,0 | 12,7 | 10,0 | 18,0 | 30,0 | 18,0 | 2,74 | 1,93 | 23,0 |
| 5 | Скв.1 | 6,0 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 2,0 | 10,0 | 25,0 | 19,0 | 42,9 | 53,0 | 30,5 | 2,73 | 1,92 | 33,7 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКВАЖИНА №1 |  |  | СКВАЖИНА №2 |  |  | СКВАЖИНА №3 |
| Абсолютная отметка устья 160,40 |  |  | Абсолютная отметка устья 160,63 |  |  | Абсолютная отметка устья 159,01 |
| № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м |
| I | 157,40 | 3,0 | 3,0 | 9,90 |  | I | 157,33 | 3,30 | 3,30 | 8,55 |  | I | 156,81 | 2,20 | 2,20 |
| II | 155,10 | 5,3 | 2,3 |  |  | II | 154,63 | 6,00 | 2,70 |  |  | II | 154,96 | 4,05 | 1,85 |
| III | 150,50 | 9,9 | 4,6 |  |  | III | 152,08 | 8,55 | 2,55 |  |  | III | 152,11 | 6,90 | 2,85 |
| IV | 147,70 | 12,7 | 2,8 | 150,50 |  | IV | 149,63 | 11,00 | 2,45 | 152,08 |  | IV | 150,01 | 9,00 | 2,10 |
| V | 145,40 | 15,0 | 2,3 |  |  | V | 145,63 | 15,00 | 4,00 |  |  | V | 144,01 | 15,00 | 6,00 |
| VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |

| № пород | Угол внутреннего трения φ | Удельн. сцепление С, кПа | Коэфф. фильтрации Кф, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| I | - | - | - |
| II | 160 | 14 | 6х10-8 |
| III | 150 | 40 | 4х10-9 |
| IV | 180 | 12 | 7х10-7 |
| V | 270 | - | 2х10-4 |

# Text boxes

| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |
| --- | --- |
| 1. Скважины расположены на прямой , проходящей по продольной оси здания. |
| 2. Расстояние между скважинами соответственно |
| 50,0 | и | 57,5 |
| 3. Дата бурения скважин 04.03.2000г. |

С о с т а в и т е л и:

доц., к.т.н. Монастырский А.Е.,

проф., к.т.н. Черкасова Л.И.,

доц., к.т.н. Щеболев А.Г.

Р е ц е н з е н т:

проф., к.т.н. Семенов В.В.

Лицензия ЛР №020675 от 09.12.1997г.

Подписано в печать 9.07.04г. Формат 60х84х1/16   Печать офсетная   И-106 п.л. Объем 1 п.л. Т.2100  Заказ

Московский Государственный Строительный Институт

Типография МГСУ 129337, Москва Ярославское ш., д. 26