| СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАФЕДРЫ МГрОиФ : |
| --- |
| 1. Механика грунтов, основания и фундаменты. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н. 2002г. |
| 2. Проектирование оснований и фундаментов Веселов В.А.1990г. |
| 3. Механика грунтов, основания и фундаменты. Малышев М.В., Болдырев Г.Г. 2000г. |
| 4. Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий. Корнилов А.М., Егорова Л.А., Монастырский А.Е., Черкасова Л.И. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 5. Каталог конструктивных элементов фундаментов гражданских и административных зданий. Черкасова Л.И., Зайцева Е.В., Алексеев Г.В. 2003г. |
| 6. Журнал лабораторных работ по дисциплине «Механика грунтов» Черкасова Л.И., Чунюк Д.Ю., Алексеев Г.В., Монастырский А. Е. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 7. Лабораторные работы по дисциплине «Механика грунтов». Методические указания для студентов, обучающихся по направлению Строительство 653500. Черкасова Л.И., Шрамкова В.Н., Юдина И.М. 2003г. |
| ДАННЫЕ О МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |
| ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ | КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ |
| Глубина 5,0 м |  | Глубина 8 м |  | Глубина 2,5м |  | Глубина 12,0 м |
| Диаметр штампа | Диаметр штампа |  |  |  |  |  |
| d=27,7 см |  | d=27,7 см |  | P, кПа | е |  | P, кПа | е |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,788 |  | 0,0 | 0,696 |
| P, кПа | S, мм |  | P, кПа | S, мм |  | 50 | 0,782 |  | 50 | 0,690 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 0,778 |  | 100 | 0,686 |
| 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0 |  | 200 | 0,773 |  | 200 | 0,681 |
| 50 | 0,87 |  | 50 | 0,51 |  | 400 | 0,765 |  | 400 | 0,676 |
| 100 | 1,75 |  | 100 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 2,62 |  | 150 | 1,53 |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| 200 | 3,50 |  | 200 | 2,02 |  |  |
| 250 | 5,02 |  | 250 | 2,51 |  |  |
| 300 | 8,41 |  | 300 | 3,06 |  | Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов | Геология |
| 350 | 14,20 |  | 350 | 3,62 |  |  | Задание |
|  |  |  | 400 | 4,40 |  |  | 22 |

|  | ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | № скважин и шурфов | Глубина от поверхности, м | Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) | Влажность на границе | Плотность частиц грунта ρS, т/м3 | Плотность частиц грунта ρ, т/м3 | Природн. влажность W% |  |
|  |  |  | >2,0 | 2,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | 0,10- 0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 | WL % текуч. | WP % раскат. |  |  |  |  |
| 1 | Скв. 1 | 0,5 | Растительный слой насыпь |  |  |  | 1,65 |  |  |
| 2 | -\\- | 2,5 | - | 8,43 | 8,70 | 14,64 | 10,80 | 32,5 | 19,20 | 5,70 | 36,6 | 21,1 | 2,70 | 1,88 | 24,5 |  |
| 3 | -\\- | 5,0 | - | 0,56 | 0,47 | 2,10 | 17,75 | 52,8 | 9,75 | 16,56 | 32,4 | 19,7 | 2,74 | 1,96 | 29,1 |  |
| 4 | Скв. 2 | 8,0 | - | 5,88 | 22,47 | 69,10 | 1,18 | 0,64 | 0,64 | 0,09 |  |  | 2,65 | 2,08 | 21,4 |  |
| 5 | -\\- | 12,0 | - | 4,32 | 2,85 | 4,32 | 14,79 | 14,7 | 10,42 | 48,60 | 35,0 | 16,0 | 2,77 | 2,14 | 20,0 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКВАЖИНА №1 |  |  | СКВАЖИНА №2 |  |  | СКВАЖИНА №3 |  |
| Абсолютная отметка устья 130,75 |  |  | Абсолютная отметка устья 129,75 |  |  | Абсолютная отметка устья 128,85 |  |
| № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |
| I | 130,05 | 0,70 | 0,70 | 2,70 |  | I | 128,95 | 0,80 | 0,80 | 2,25 |  | I | 128,15 | 0,70 | 0,70 | 3,00 |
| II | 128,05 | 2,70 | 2,00 |  |  | II | 127,50 | 2,25 | 1,45 |  |  | II | 125,85 | 3,00 | 2,30 |  |
| III | 125,10 | 5,65 | 2,95 |  |  | III | 124,75 | 5,00 | 2,75 |  |  | III | 123,20 | 5,65 | 2,65 |  |
| IV | 120,75 | 10,00 | 4,35 | 128,05 |  | IV | 120,35 | 9,40 | 4,40 | 127,50 |  | IV | 119,75 | 9,10 | 3,45 | 125,85 |
| V | 115,75 | 15,00 | 5,00 |  |  | V | 114,75 | 15,00 | 5,60 |  |  | V | 113,85 | 15,00 | 5,90 |  |
| VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |

| № пород | Угол внутреннего трения φ | Удельн. сцепление С, кПа | Коэфф. фильтрации Кф, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| I | " | " | " |
| II | 170 | 15 | 3х10-6 |
| III | 150 | 14 | 4х10-6 |
| IV | 300 | - | 5х10-3 |
| V | 170 | 40 | 2х10-10 |

# Text boxes

| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |
| --- | --- |
| 1. Скважины и шурф расположены на прямой , проходящей по продольной оси здания. |
| 2. Расстояние между скважинами соответственно |
| 49,0 | и | 56,5 |
| 3. Дата бурения скважин 25.02.2000г. |