| СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАФЕДРЫ МГрОиФ : |
| --- |
| 1. Механика грунтов, основания и фундаменты. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н. 2002г. |
| 2. Проектирование оснований и фундаментов Веселов В.А.1990г. |
| 3. Механика грунтов, основания и фундаменты. Малышев М.В., Болдырев Г.Г. 2000г. |
| 4. Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий. Корнилов А.М., Егорова Л.А., Монастырский А.Е., Черкасова Л.И. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 5. Каталог конструктивных элементов фундаментов гражданских и административных зданий. Черкасова Л.И., Зайцева Е.В., Алексеев Г.В. 2003г. |
| 6. Журнал лабораторных работ по дисциплине «Механика грунтов» Черкасова Л.И., Чунюк Д.Ю., Алексеев Г.В., Монастырский А. Е. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 7. Лабораторные работы по дисциплине «Механика грунтов». Методические указания для студентов, обучающихся по направлению Строительство 653500. Черкасова Л.И., Шрамкова В.Н., Юдина И.М. 2003г. |
| ДАННЫЕ О МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |
| ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ | КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ |
| Глубина 5,0 м |  | Глубина 12 м |  | Глубина 1,5м |  | Глубина 8,0 м |
| Диаметр штампа | Диаметр штампа |  |  |  |  |  |
| d=27,7 см |  | d=27,7 см |  | P, кПа | е |  | P, кПа | е |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1,255 |  | 0,0 | 0,674 |
| P, кПа | S, мм |  | P, кПа | S, мм |  | 50 | 1,243 |  | 50 | 0,672 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 1,232 |  | 100 | 0,668 |
| 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 |  | 200 | 1,193 |  | 200 | 0,663 |
| 50 | 1,01 |  | 50 | 0,48 |  | 400 | 1,150 |  | 400 | 0,657 |
| 100 | 2,02 |  | 100 | 0,97 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 3,04 |  | 150 | 1,50 |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| 200 | 4,05 |  | 200 | 2,01 |  |  |
| 250 | 5,37 |  | 250 | 2,50 |  |  |
| 300 | 8,03 |  | 300 | 2,99 |  | Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов | Геология |
| 350 | 12,11 |  | 350 | 4,52 |  |  | Задание |
|  |  |  | 400 | 6,72 |  |  | 26 |

|  | ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | № скважин и шурфов | Глубина от поверхности, м | Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) | Влажность на границе | Плотность частиц грунта ρS, т/м3 | Плотность частиц грунта ρ, т/м3 | Природн. влажность W% |  |
|  |  |  | >2,0 | 2,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | 0,10- 0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 | WL% текуч. | WP % раскат. |  |  |  |  |
| 1 | Скв. 1 | 0,6 | Растительный слой , насыпь |  |  |  | 1,60 |  |  |
| 2 | -\\- | 1,5 | - | 0,5 | 1,4 | 9,3 | 21,6 | 21,5 | 21,3 | 24,4 | 38,4 | 27,9 | 2,72 | 1,72 | 42,6 |  |
| 3 | -\\- | 5,0 | - | - | 0,4 | 5,7 | 13,9 | 22,9 | 21,4 | 35,7 | 63,4 | 35,3 | 2,72 | 1,94 | 48,0 |  |
| 4 | Скв.2 | 8,0 | 2,08 | 2,15 | 8,42 | 8,95 | 24,39 | 25,9 | 14,21 | 13,9 | 36,5 | 23,5 | 2,69 | 2,02 | 25,7 |  |
| 5 | -\\- | 12,0 | - | 8,2 | 25,3 | 54,8 | 2,7 | 3,0 | 4,1 | 1,9 |  |  | 2,65 | 1,96 | 27,2 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКВАЖИНА №1 |  |  | СКВАЖИНА №2 |  |  | СКВАЖИНА №3 |  |
| Абсолютная отметка устья 160,45 |  |  | Абсолютная отметка устья 158,95 |  |  | Абсолютная отметка устья 158,35 |  |
| № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |
| I | 159,55 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  | I | 157,85 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  | I | 157,25 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| II | 158,55 | 1,9 | 1,0 |  |  | II | 157,15 | 1,8 | 0,7 |  |  | II | 155,95 | 2,4 | 1,3 |  |
| III | 154,35 | 6,1 | 4,2 |  |  | III | 153,10 | 5,85 | 4,05 |  |  | III | 151,95 | 6,4 | 4,0 |  |
| IV | 149,95 | 10,5 | 4,4 | 159,55 |  | IV | 148,65 | 10,3 | 4,45 | 157,85 |  | IV | 148,05 | 10,3 | 3,9 | 157,25 |
| V | 145,45 | 15,0 | 4,5 |  |  | V | 143,95 | 15,0 | 4,7 |  |  | V | 143,35 | 15,0 | 4,7 |  |
| VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |

| № пород | Угол внутреннего трения φ | Удельн. сцепление С, кПа | Коэфф. фильтрации Кф, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| I | " | " | " |
| II | 110 | 5 | 9х10-7 |
| III | 100 | 25 | 1х10-8 |
| IV | 170 | 17 | 2х10-8 |
| V | 280 | - | 5х10-3 |

# Text boxes

| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |
| --- | --- |
| 1. Скважины и шурф расположены на прямой , проходящей по продольной оси здания. |
| 2. Расстояние между скважинами соответственно |
| 59,5 | и | 51,0 |
| 3. Дата бурения скважин 25.02.2000г. |