| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ : |
| --- |
| 1. Механика грунтов, основания и фундаменты / Под ред. С.Б. Ухова, В.В. Семенова, В.В Знаменского, З.Г. Тер-Мартиросяна, С.Н. Чернышева, 2002. |
| 2. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. М., 1996. |
| 3. СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений. М., 1985. |
| 4. СНиП 2.02.03.-85. Свайные фундаменты. М., 1986. |
| 5. Основания, фундаменты и подземные сооружения: Справочник проектировщика / Под ред. Е.А. Сорочана, Ю.Г. Трофименкова. М., 1985. |
| 6. Основания и фундаменты: Справочник строителя / Под ред. М.И. Смородинова. М., 1983. 7. Проектирование оснований и фундаментов Учебное пособие Веселов В.А. |
| ДАННЫЕ О МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |
| ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ | КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ |
| Глубина 10 м |  | Глубина 12 м |  | Глубина 3м |  | Глубина 6 м |
| Диаметр штампа | Диаметр штампа |  |  |  |  |  |
| d=27,7 см |  | d=27,7 см |  | P, кПа | е |  | P, кПа | е |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,727 |  | 0,0 | 0,740 |
| P, кПа | S, мм |  | P, кПа | S, мм |  | 50 | 0,722 |  | 50 | 0,738 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 0,717 |  | 100 | 0,735 |
| 0,0 | 0 |  | 0,0 | 0 |  | 200 | 0,712 |  | 200 | 0,731 |
| 50 | 0,61 |  | 50 | 0,66 |  | 400 | 0,706 |  | 400 | 0,727 |
| 100 | 1,21 |  | 100 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1,80 |  | 150 | 1,99 |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| 200 | 2,41 |  | 200 | 2,66 |  |  |
| 250 | 3,08 |  | 250 | 3,82 |  |  |
| 300 | 3,85 |  | 300 | 5,83 |  | Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов | Геология |
| 350 | 5,04 |  | 350 | 8,33 |  |  | Задание |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |

|  | ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | № скважин и шурфов | Глубина от поверхности, м | Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) | Влажность на границе | Плотность частиц грунта ρS, т/м3 | Плотность частиц грунта ρ, т/м3 | Природн. влажность W |  |
|  |  |  | >2,0 | 2,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | 0,10- 0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 | WL текуч. | WP раскат. |  |  |  |  |
| 1 | Скв.I | 0,2 | Растительный слой |  |  |  | 1,70 | 21,0 |  |
| 2 | « | 3,0 |  | 1,5 | 2,4 | 8,0 | 7,0 | 22,9 | 33,0 | 25,2 | 36,5 | 23,8 | 2,698 | 1,92 | 22,9 |  |
| 3 | « | 6,0 |  | 0,7 | 0,3 | 3,2 | 5,0 | 20,5 | 30,0 | 40,3 | 46,8 | 26,6 | 2,740 | 2,00 | 27,0 |  |
| 4 | « | 10,0 |  | 11,1 | 7,2 | 12,4 | 15,0 | 13,0 | 15,0 | 26,3 | 37,0 | 22,0 | 2,700 | 1,98 | 25,0 |  |
| 5 | « | 12,0 | 0,5 | 6,0 | 10,2 | 13,8 | 9,2 | 27,0 | 24,1 | 9,2 | 26,0 | 20,0 | 2,690 | 1,99 | 24,0 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКВАЖИНА №1 |  |  | СКВАЖИНА №2 |  |  | СКВАЖИНА №3 |  |
| Абсолютная отметка устья 153,60 |  |  | Абсолютная отметка устья 153,10 |  |  | Абсолютная отметка устья 152,60 |  |
| № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |
| I | 153,30 | 0,30 | 0,30 | 6,10 |  | I | 152,75 | 0,35 | 0,35 | 5,80 |  | I | 152,20 | 0,40 | 0,40 | 6,20 |
| II | 148,60 | 5,0 | 4,70 |  |  | II | 148,15 | 4,95 | 4,60 |  |  | II | 147,60 | 5,00 | 4,60 |  |
| III | 145,35 | 8,25 | 3,25 |  |  | III | 144,95 | 8,15 | 3,20 |  |  | III | 144,60 | 8,00 | 3,00 |  |
| IV | 143,00 | 10,6 | 2,35 | 147,50 |  | IV | 142,15 | 10,95 | 2,80 | 147,30 |  | IV | 141,60 | 11,00 | 3,00 | 146,40 |
| V | 139,10 | 14,5 | 3,90 |  |  | V | 138,10 | 15,00 | 4,05 |  |  | V | 137,60 | 15,00 | 4,00 |  |
| VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |

| № пород | Угол внутреннего трения φ | Удельн. сцепление С, кПа | Коэфф. фильтрации Кф, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| I | " | " | " |
| II | 170 | 18 | 2х10-7 |
| III | 160 | 36 | 3х10-10 |
| IV | 170 | 16 | 4х10-8 |
| V | 200 | 12 | 2х10-6 |

# Text boxes

| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |
| --- | --- |
| 1. Скважины и шурф расположены на прямой , проходящей по продольной оси здания. |
| 2. Расстояние между скважинами соответственно |
| 50 | и | 48 м |
| 3. Дата бурения скважин 25.02.2000г. |