Краткая характеристика здания                                                                          Конструкция №1

Разрез 1-1

1.Стены наружные – крупноблочные толщиной 40см.

2.Стены внутренние – сборные г/л панели толщиной 10 см

3.Перекрытия – сборные многопустотные ж/б плиты

толщиной 22 см.

4.Покрытие – сборные ж/б плиты.

Здание имеет подвал во всех осях.

Отметка пола подвала – 2,20.

Отметка пола первого этажа ±0,00 на 0,80м выше отметки спланированной поверхности земли.

Нагрузки даны в кН/м.

При наличии подвала постоянные временные

нагрузки увеличиваются:

На стену 1 – пост. на 18кН/м, врем. на 2 кН/м.

На стену 2 – пост. на 12кН/м, врем. на 4 кН/м.

Нагрузки на уровне пола 1-го этажа (строительная часть №1)

| Количество этажей |
| --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Стена 1 | Пост. | 192 | 208 | 245 | 270 | 296 | 322 | 345 | 380 |
|  | Врем. | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Стена 2 | Пост. | 247 | 314 | 354 | 384 | 434 | 474 | 514 | 554 |
|  | Врем. | 40 | 42 | 43 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

# План типового этажа