Группа              ______________                                                                   Проверено _____________

Фамилия, И.О. ______________

Лабораторная работа № 1.

Испытание соединения на лобовой врубке.

Цель работы:

- построить график зависимости деформаций смятия от нагрузки;

- определить деформацию смятия врубки при расчётной нагрузке;

- определить разрушающую нагрузку.

.

Общий вид испытываемого образца

Зона деформаций

Материал – сосна II сорта.

Rсм (вдоль волокон) = 13 МПа

Rсм90 (поперёк волокон) = 3 МПа

Rск (вдоль волокон) = 2,1 МПа

Геометрические параметры образца:

| Ширина поясов b | Высота нижнего пояса h | Глубина врубки hвр | Длина площадки скалывания lск | Плечо пары сил e | Угол смятия  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 мм | 100 мм | 12 мм | 102 мм | 50 мм | 30 град. |

Результаты испытаний:

| Нагрузка, кН | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор № 1, мм | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор № 2, мм | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя деформация ср, мм | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

График зависимости деформации от нагрузки.

Результаты лабораторной работы:

| Деформация при расчётной нагрузке расч, мм | Величина рыхлой деформации рыхл, мм | Разрушающая нагрузка Рt, кН | Запас по деформации | Запас по разрушающей нагрузке | Коэффициент надёжности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |