Вопросы к зачету по механике грунтов

- Задачи курса механики грунтов. Состав и строение грунтов.

- Структура и текстура грунта, структурная прочность и связи в грунте.

- Какие физические характеристики грунта определяются лабораторным путём?

- Какие физические характеристики грунта определяются расчётом?

- Строительная классификация грунтов.

- Связь физических и механических характеристик грунтов.

- Что такое условное расчетное  сопротивление? Как определяется?

- Деформируемость грунтов. Виды деформаций.

- Для каких расчётов используют характеристики деформируемости грунта?

- Для чего служит одометр. Схема одометра.

- Компрессионные испытания в одометре. Как производится нагружение?

- Дать определение компрессии, компрессионной кривой. Анализ компрессионных кривых.

- Деформационные характеристики грунтов. Дать определение.

- Что называется коэффициентом бокового давления грунта, от чего он зависит и как он связан с коэффициентом Пуассона?

- Устройство стабилометра. Схемы испытаний при определении деформационных и прочностных характеристик грунта.

- Преимущества стабилометра перед одометром?

- Водопроницаемость грунтов. Закон ламинарной фильтрации.

- Что такое прочность грунтов. Трение и сцепление в грунтах.

- Чем вызывается сопротивление грунта срезу?

- Прибор одноплоскостного среза. Сопротивление грунтов при одноплоскостном срезе.

- Закон Кулона для песчаных и глинистых грунтов.

- От чего зависит угол внутреннего трения песка? Что такое угол естественного откоса и совпадает ли он с углом внутреннего трения?

- Сопротивление сдвигу при сложном напряженном состоянии. Теория прочности Кулона-Мора.

- В каких расчётах используются прочностные характеристики грунта?

- Что такое полное, эффективное и нейтральное давления? Что называется гидростатическим и поровым давлением?

- Как определяется прочность грунтов в неконсолидированном состоянии?

- Перечислить полевые методы определения параметров механических свойств грунтов.

- Виды напряжений в грунтах.