# Федеральное агентство по образованию

# Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

# МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# Кафедра Прикладная механика и математика

# Комплект заданий по дисциплине

"Механика"

# Составитель: доцент кафедры ПММ, к.т.н.   Голованов Р.О.

# доцент кафедры ПММ  Ковригина В.В.

# Москва -2009

Семестр II

Расчетно-графическая работа № 1

Тема: Приведение системы сил к простейшему виду

В работе необходимо заданную пространственную систему сил заменить эквивалентной наиболее простой системой сил.

/Методическое  указание  «Приведение системы сил к простейшему виду»   Ковригин И.И. каф. ПММ 2009г./

Пример:  Дан куб с длиной ребра  α = 1 м и четыре силы, равные по модулю и направленные так, как показано на рис.3, причём Р1 = Р2 = Р3 = Р4 = 20н. Привести данную систему сил к простейшему виду.

1. Находим главный вектор системы сил:

RX = P1 = 20 н,   RY = P2 – P4 cos 450 =   20 · (1-) =10(2 -)н

RZ = P3 – P4 cos 450 =  20 · (1+) =10(2+)н

Откуда находим величину главного вектора

R0 == = 40 н

Кроме того, имеем векторное равенство

= 20 · + 10 · (2 - ) ·  + 10 · (2 + ) ·

2. Находим главный момент системы относительно О (по его проекциям):

Mx = P3 · α + P4 cos 450 · α = 20 (1+ ) = 10(2+) н · m ,

My = P1 · α  - P3 · α - P4 cos 450 · α = 20 – 20 - 20 · =  - 10 ·   н · m ,

Mz =  P2 · α + P4 cos 450 · α = 20 · (1- ) = 10 · (2 -)   н · m ,

откуда определяем  величину главного  момента

M0 = = 10 · = 10 · н · m

- Вычислим второй инвариант системы сил

·  = Rx · Mx +Ry · My+Rz · Mz = 20· (2 + )·10 + 10· (2 - )·

· (- 10) + 10 · (2 +)· 10· (2 - ) = 800 н · m

Так как второй инвариант системы сил не равен нулю, то данная система

приводится к динаме. Эту динаму образует сила   и пара сил с минимальным    моментом , величина которого находится по формуле

M* =  н · m.

Находим параметр динамы             Р =  м

Уравнение центральной винтовой оси есть уравнение (1) (см. пример 1), которое после подстановки в него найденных выше   величин, примет вид

=

Отсюда, после упрощения, находим      z (3-2) - y = -                             (3)

x – z (2 -)  =                                   (4)

- x + y (2 +)  =  +                        (5)

Чтобы построить винтовую ось, найдём координаты точек пересечения этой оси с координатными плоскостями. Обозначим  М – точку пересечения винтовой оси с плоскостью ХОY, тогда для неё Z=0 , из ур-я  (3) находим y =  , а из уравнения (4) получим x = ,  т.е. М (, , 0). Аналогично,  если  N - точка пересечения винтовой оси и плоскости Y0Z, то для неё x = 0, из уравнения (4) находим

z =, а из уравнения (5) тогда y =  0,55  , следовательно, N (0; 0.55; - 0.85). Наносим на чертёж найденные точки М и N, проводим через них центральную винтовую ось, на которой изображаем вектора    и  , рис.3. При построении этих векторов  строится с учётом знаков его проекций, а изображается с учётом знака  второго инварианта: если он положительный, то вектора  и сонаправлены, если отрицательны – вектора эти направлены в разные стороны.

# Контрольная работа № 1.

КР по теме:

Равновесие системы сочленённых тел; расчёт ферм.

Студент получает для расчёта конструкцию, состоящую из плиты, соединённой шарнирно  с  плоской  фермой (вариант по № в журнале и  в методическом указании  « Расчёт плоских ферм»   Ковригин И.И. каф. ПММ МГСУ 2013г).        Найти усилия в стержнях фермы.

Подход к решению:   1 -найти реакцию опор и внутреннего шарнира

данной  конструкции:

2. – найти усилия в стержнях фермы.

При расчёте студент осваивает два способа расчёта:  «Метод вырезания узлов», «Метод сквозных сечений».

Пример оформления выполненных расчетов приведен в методических указаниях к практическим занятиям.

Семестр III

Центральное растяжение-сжатие

Расчетно-графическая работа № 1

В первых двух задачах для короткого консольного стержня, нагруженного статической нагрузкой, требуется построить эпюры продольных сил, эпюры напряжений и эпюры осевых перемещений. В третьей задаче, для заданной стержневой системы, загруженной статической нагрузкой, требуется определить значения усилий в стержнях.

# Контрольная работа № 2.

# Определение внутренних усилий в балках

Семестр IV

Расчетно-графическая работа № 1.

Определение перемещений в статически определимых системах.

# Контрольная работа № 3.

# Расчет рам методом перемещений

# Text boxes

0.55

1

Y

N

Z

0

1

X

-0.85

1

45o

Рис.3

М

½