Министерство образования и науки Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра проектирования зданий и сооружений

Проектирование ОДНОЭТАЖНОГО производственного зданиЯ

Методические указания к выполнению курсового проекта

по дисциплинам "Архитектура промышленных зданий", "Архитектура зданий" для студентов бакалавриата очной формы обучения направления подготовки

08.03.01 Строительство

© НИУ МГСУ, 2018

Москва 2018

УДК 628.517.2(076)

ББК  38.711

О-93

С о с т а в и т е л и :

А.И. Герасимов, Е.В. Никонова

О-93	      Проектирование одноэтажного производственного здания [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплинам "Архитектура промышленных зданий", "Архитектура зданий" для студентов бакалавриата очной формы обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т., каф. проектирования зданий и сооружений; сост.: А.И. Герасимов, Е.В. Никонова. — Электрон. дан. и прогр. (4 Мб). — Москва : НИУ МГСУ, 2017. — Учебное сетевое электронное издание — Режим доступа: http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS — Загл. с титул. экрана.

Дана методика проектирования одноэтажного производственного здания, рекомендации по проектированию узлов.

Для студентов бакалавриата очной формы обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство.

Учебное сетевое электронное издание

© НИУ МГСУ, 2018

Отв. за выпуск — кафедра проектирования зданий и сооружений

Подписано к использованию 02.12.2017 г. Уч.-изд. л. 1,69. Объем данных 4 Мб

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет» (НИУ МГСУ).
129337, Москва, Ярославское ш., 26.

Издательство МИСИ – МГСУ. 
Тел. (495) 287-49-14, вн. 13-71, (499) 188-29-75, (499) 183-97-95.

E-mail: ric@mgsu.ru, rio@mgsu.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение.........................................................................................................................5

2. Состав проекта...............................................................................................................5

3. Порядок выполнения проекта. Методика проектирования ………………….........7

4. Рекомендации по проектированию производственных зданий…………………...8

Библиографический список………………………………………………………….....46

1. ВВЕДЕНИЕ

Из-за развития промышленности в России, возникла необходимость строительства производственных зданий, отвечающих последним современным требованиям, предъявляемым к таким зданиям.

Цель выполнения проекта –формирование и развитие навыков по разработке архитектурно-строительных и конструктивных решений производственных зданий промышленных предприятий.

Для достижения этих целей в процессе проектирования необходимо:

—разработать объемно-планировочное решение производственного здания, с учетом градостроительных, функционально-технологических, социальных, санитарно-гигиенических и архитектурно-эстетических факторов при выборе оптимального решения, при соблюдении действующих стандартов, технических условий и норм строительного проектирования;

— представить схему генплана участка;

—выбрать и проработать конструктивное решение, наиболее отвечающее принятому архитектурному и природным условиям заданного района строительства;

—выполнить в требуемом объеме чертежи, отражающие принятые архитектурные и конструктивные решения производственного здания;

—дать технико-экономическую оценку объемно-планировочным решениям производственного здания.

Основанием для выполнения проекта является индивидуальный бланк-задание, включающий следующие исходные данные:

— географический район строительства проектируемого здания;

— укрупненную функционально-технологическую схему, состав и площади основных производственных отделений;

— габаритную схему и параметры объемно-планировочного решения;

— сведения о подъемно-транспортных устройствах;

— краткую характеристику производства;

— группу основных производственных процессов по санитарной характеристике;

— разряд зрительной работы;

— расчетные параметры внутреннего воздуха в производственном здании;

— перечень и габариты прочих объектов, расположенных на одной площадке с проектируемым объектом.

Изменение исходных данных для проектирования, содержащихся в задании, возможно при должном обосновании и согласовании с руководителем проекта.

2. СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект одноэтажного производственного  здания состоит из графической и расчетной частей. Расчетная часть входит в пояснительную записку.

Состав графической части:

1. план производственного здания в масштабе 1:100 или1:200;

2. поперечный и продольный разрезы производственного здания в масштабе 1:100 1:200;

3. разрез наружной стены производственного здания в масштабе 1:10, 1:20 (может выполняться в виде отдельных деталей: верхнего карнизного или парапетного узла, средней части стены с заполнением оконного проема и нижнего цокольного узла);

4. две-три архитектурно-конструктивные детали, включая деталь фонаря, в масштабе 1:10;

5. план кровли производственного здания в масштабе 1:400 или 1:500;

6. фасады производственного здания в масштабе 1:100;

7. генплан, включающий проектируемые производственное здание, административно-бытовое здание, а также прочие объекты, расположенные на площадке, в масштабе 1:500, 1:1000. (Возможно выполнение на листе формата А4 или А3 в составе пояснительной записки).

Все чертежи, кроме генплана, следует выполнять на листах А2 в горизонтальном положении со стандартной рамкой и штампом. При необходимости для изображения фасада протяженного здания может быть использован лист нестандартного формата, по согласованию с руководителем.

Все чертежи могут быть выполнены с помощью компьютерной графики. При традиционном, «ручном» выполнении чертежей фасад следует вычерчивать тушью, а остальные чертежи – карандашом.

Общий объем графической части проекта 4-5 листов формата А2.

Пояснительная записка является обязательной составной частью проекта и должна содержать обоснование и описание решений, принятых при проектировании зданий. При разработке проекта реконструкции в записку необходимо включить описание существующего здания и всех изменений, проектируемых в связи с реконструкцией.

Пояснительная записка должна включать:

1. краткое изложение основных положений задания на проектирование, включая сведения о технологическом процессе;

2. обоснование и описание принятого объемно-планировочного и конструктивного решений;

3 теплотехнический расчет покрытия производственного здания, включая вычисление и сопоставление фактического и требуемого экономически целесообразного сопротивления теплопередаче;

4. расчет естественного освещения производственного здания по характерному поперечному разрезу с построением графика к.е.о., по согласованию с руководителем;

5. технико-экономические показатели.

В качестве технико-экономических показателей в курсовом проекте должны быть определены:

1. площадь застройки производственного здания в пределах внешнего периметра наружных стен;

2. полезная площадь производственного здания – сумма площадей помещений всех этажей в пределах внутренних поверхностей ограждений за вычетом площадей сечений колонн;

3. строительный объем производственного здания.

Расчет естественного освещения одного из помещений производственного здания, заключается в проверке площади светопроемов и проводится по характерному поперечному разрезу здания с обязательным построением графика к.е.о. не менее, чем по пяти расчетным точкам. Допускается выполнять расчет только для одностороннего бокового освещения в одном наименьшем пролете.

В состав пояснительной записки должна входить схема генплана предприятия, включающего проектируемый объект. На генплане должны быть показаны здания и сооружения, железные и автомобильные дороги, элементы благоустройства, озелененные участки, ограда.

Проектируемые одноэтажное производственное здание следует выделить более интенсивной обводкой или другим графическим методом.

Производственное здание должно иметь привязку к горизонтальным координатным осям. Следует также показать «черные» и «красные» (планировочные) отметки земли по углам здания и абсолютную отметку пола первого этажа (рис. 1).

На чертеже генерального плана должны быть показаны: направление господствующих ветров (или роза ветров), экспликация зданий и сооружений, условные обозначения и технико-экономические показатели:

Ппр — площадь территории предприятия в ограде, кв. м;

Пз — площадь застройки как сумма площадей участков, занятых всеми видами зданий и сооружений, кв. м;

Пд — площадь дорог, проездов и площадок с твердым покрытием, кв. м;

Поз — площадь озеленения как сумма площадей всех насаждений, газонов, цветников, кв. м;

K1 — плотность застройки, К1 = Пз/Ппр·100 %;

К2 — коэффициент использования территории, К2 = [(Пз + Пд)/Ппр]·100 %.

Пояснительную записку к проекту следует писать кратко, применяя по возможности табличную форму изложения материала.

В заключении пояснительной записки следует привести список использованной при проектировании учебно-методической и нормативной литературы.

Объем пояснительной записки — не  более 10—12 страниц.

Рис. 1. Пример схемы генплана промышленного предприятия: 1 — проектируемое одноэтажное производственное здание; 2 — проектируемое административно-бытовое здание; 3 — заводоуправление и центральная проходная; 4 — экспериментальный цех; 5 — блок подсобно-производственных цехов; 6 — зона расширения блока; 7 — зона отдыха; 8 — автостоянка; 9 — городская автомагистраль.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА. МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Работа над проектом производится в три этапа. Примерная трудоемкость каждого из этапов составляет:

1. изучение задания, учебно-методической и нормативной литературы по теме и составление эскизов – 40 %;

2. детальная проработка объемно-планировочного и конструктивного решений – 30 %;

3. окончательное графическое оформление проекта и составление пояснительное записки – 30 %.

На первом этапе следует изучить задание и методические указания, уяснить функциональное назначение производственных помещений (отделений), ознакомиться с рекомендуемой литературой.

Эскизное проектирование промышленных зданий включает:

— разработку планов одноэтажного производственного здания с указанием в плане несущих конструкций и их привязки к разбивочным осям;

— разработку поперечных и продольных разрезов с выбором материалов и габаритов несущих и ограждающих конструкций;

— разработку вертикального разреза по наружной стене производственного здания;

— схематическое решение фасада одноэтажного производственного здания.

На второй стадии работы (после согласования эскизов) следует вычертить чертежи проекта в тонких линиях или предварительно проработать их в компьютерной графике и выполнить основные расчеты, предусмотренные содержанием пояснительной записки. На заключительной стадии проектирования после проверки чертежей следует окончательно их оформить, а после проверки расчетов составить пояснительную записку к проекту.

Приступать к каждому последующему этапу выполнения проекта следует только после согласования материалов, разработанных на предыдущей стадии, с руководителем проекта. Если в процессе работы над проектом возникает необходимость в исправлении чертежа, то соответствующие коррективы нужно внести во все проекции.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Все проектируемые производственные здания одноэтажные со встроенной технологической площадкой, каркасные, пролетного типа, сплошной или павильонной застройки.

Внутрицеховое пространство следует, по возможности, выполнять нерасчлененным капитальными стенами и перегородками, удобным для перемещения технологических грузов, трансформации и модернизации производственного процесса. Капитальными стенами необходимо ограждать только помещения, резко отличающиеся по температурно-влажностному режиму и степени выделения производственных вредностей.

Основой для разработки плана является заданная укрупненная функционально-технологическая схема. Графической базой для формирования и вычерчивания плана является сетка разбивочных координационных осей. Нумерация осей по горизонтали цифровая, слева направо, по вертикали – буквенная: снизу вверх (с пропуском букв з, й, о). Оси изображают тонкими штрих-пунктирными линиями. Рекомендуется показывать перекрестья осей только в местах установки опор, не проводя оси через весь чертеж.

На плане здания следует обозначить контурными линиями все элементы, которые расположены ниже сечения – примерно на уровне 1,5 м выше нулевой отметки (колонны, стены, лестницы, перегородки, обрамления и заполнения ворот, двери, окна, пути напольного рельсового транспорта).

Кроме того, на плане пунктирными линиями необходимо показать проекции осей крановых путей и контуров кранов, а штрих-пунктирной линией — вертикальные связи между колоннами, частично находящиеся выше уровня 1,5 м, и проекции площадок, размешенных на высоких (выше 1,5 м) отметках. Проекции площадок обозначают штрих-пунктиром с двумя точками.

На плане должны быть показаны привязки колонн, стен, крановых путей, напольного рельсового пути, ворот. «Цепочки» размеров по внешнему контуру здания должны обозначать общие габариты в осях, пролет, шаг, размеры окон, простенков. «Цепочка» многократно повторяющихся размеров может быть прервана после обозначения всех характерных элементов. Непосредственно на плане или в экспликации к нему следует дать названия цехов и отделений. Чтобы не загромождать чертеж, на плане не рекомендуется показывать границы проходов и проездов между зонами установки технологического оборудования. На плане производственного здания обозначают примыкание административно-бытового корпуса или начало перехода к нему. Не следует показывать санитарные приборы на планах, выполненных в масштабе меньше, чем 1:100. План производственного здания вычерчивают на листе без разрывов.

При размещении на плане колонн следует обратить особое внимание на соблюдение правил их привязок к координационным разбивочным осям (рис. 2). При соответствующем конструктивном обосновании возможно отступление от стандартных правил привязки. В частности, при использовании металлических конструкций колонны каркаса могут иметь нулевую и центральную привязки к торцевым поперечным осям.

Металлическая колонна среднего ряда может иметь нулевую привязку к продольной оси на перепаде высот при небольшом более низком пролете. Необходимо учитывать, что все несущие колонны одного температурного блока здания, расположенные вдоль какой-либо оси, должны иметь одинаковые привязки к этой оси. Если одна из колонн, например, сдвинута от разбивочной оси на 500 мм, то такую же привязку будут иметь все колонны, составляющие вместе со стропильными конструкциями общую поперечную раму каркаса.

Шаг несущих колонн крайних продольных рядов принимают равным 6 м. Шаг несущих колонн средних продольных рядов, как правило, принимают равным 12 м. На перепадах высот шаг несущих колонн следует принимать равным 6 м.

Величину пролета следует в соответствии заданием принимать кратной 3 м.

Шаг фахверковых колонн должен соответствовать длине продольных элементов ограждающих конструкций (панелей, прогонов) и, как правило, принимается равным 6 м.

Следует обратить внимание на то, что фахверковые колонны не должны быть отодвинуты от стен, для крепления которых они предназначены. Колонны средних рядов в многопролетных одноэтажных зданиях, как правило, имеют более крупный шаг, чем колонны крайних рядов, что должно найти отражение на плане. При изображении колонн на плане необходимо учитывать, что их сечение должно быть развито в направлении возможных изгибающих усилий, т. е. перпендикулярно-продольной наружной стене и в направлении рамы каркаса. Это же касается и дополнительных колонн под балочную клетку промежуточной технологической площадки. При размещении разделительных и выгораживающих перегородок колонны каркаса желательно использовать в качестве фахверка. Поэтому перегородки, как правило, должны быть ориентированы по внутренним рядам колонн. Вертикальные связи должны быть показаны в каждом продольном ряду колонн, в каждом температурном отсеке, в одном из средних шагов. Желательно, чтобы в параллельных рядах связи располагались между одноименными осями, т.е. в одном створе. При изображении на плане внутрицеховых санузлов и комнат отдыха следует учитывать, что эти небольшие по площади помещения должны располагаться у стен, в межколонном пространстве и в других зонах, где они не препятствуют развитию технологического процесса и работе кранов. В то же время внутрицеховые административно-бытовые помещения должны иметь удобный доступ для работающих. Примеры планов производственных зданий показаны на рис. 3, 4.

Рис. 2. Привязки колонн к разбивочным осям:

1 – рядовая крайняя колонна производственного здания при Но(14,4 м или кранах грузоподъемностью до 30 т; 2 – рядовая крайняя колонна производственного здания при Но>14,4 м или кранах грузоподъемностью 30 т и более; 3 – угловая колонна производственного здания;            4 – средняя рядовая колонна производственного здания; 5 – крайние колонны производственного здания у поперечного температурного шва; 6 – средние колонны производственного здания у поперечного температурного шва; 7 – угловые колонны смежных, продолжающих друг друга пролетов здания (правый пролет более высокий);  8 – угловая колонна административно-бытового здания; 9 – угловые колонны смежных перпендикулярных пролетов производственного здания (правый пролет более высокий); 10 – угловые колонны смежных параллельных пролетов производственного здания (правый пролет более высокий); 11 – фахверковая колонна производст-венного здания и колонна смежного административно-бытового здания; 12 – угловые колонны производственного здания и смежного административно-бытового здания; 13 – металлическая рядовая крайняя колонна; 14 – металлическая угловая колонна с дополнительной фахверковой стойкой; 15 – металлическая рядовая средняя колонна на перепаде высот при небольшом более низком пролете; 16 – металлическая торцевая колонна среднего ряда с дополнительной фахвер-ковой стойкой, на перепаде высот при небольшом более низком пролете; 17 – дополнительная средняя колонна под балочную клетку технологической площадки; с1(σ+100 мм (кратно 100 мм),   σ – толщина стены; с2(σ+d/2+100 мм (кратно 100 мм)

Рис. 3. Пример плана производственного здания с железобетонными колоннами каркаса:

1, 2, 3, 4 — основные технологические помещения согласно экспликации, представленной в задании; 5 — санузлы; 6 — комната отдыха; 7 — пристроенный административно-бытовой корпус

Рис. 4. Пример плана производственного здания с металлическими колоннами каркаса и «нулевой» привязкой к продольным осям: 1, 2, 3, 4, 5 — основные технологические помещения согласно экспликации, представленной в задании; 6 — санузлы; 7 — комната отдыха; 8 — переход в отдельно стоящее административно-бытовое здание

Ворота на плане здания следует размещать таким образом, чтобы не нарушать расстановку несущих и фахверковых колонн.

Рекомендуется применять современные типы откатных, складчатых, шторных ворот, не требующих устройства тяжелых железобетонных обрамлений (рам) и позволяющих более рационально использовать прилегающую площадь.

Учитывая разность отметок между уровнем пола и уровнем покрытия прилегающих участков внешних дорог, на плане здания следует показать пандусы.

В качестве ограждающих конструкций стен рекомендуется применять современные крупноразмерные элементы. Стены производственного здания, как правило, навесные с использованием в качестве несущих конструкций колонн каркаса и элементов фахверка. Ритмическая структура каркаса должна быть отражена во внешнем облике здания.

Примеры решений фасадов производственных зданий с горизонтальной и вертикальной разрезкой стеновых панелей показаны на рис. 5, 6, 7.

На фасаде следует показать габаритные оси и высотные отметки проектируемого здания. Уровень земли желательно подчеркнуть интенсивной темной горизонтальной линией.

На рис. 8—9, 13—16 показаны примеры разрезов производственных зданий. Стропильные конструкции при пролетах 24 м и более, как правило, – металлические фермы.

Для таких пролетов не рекомендуется использовать железобетонные стропильные конструкции, в частности сегментные фермы.

Для пролетов 18 м и меньше возможно использование железобетонных стропильных балок. Если в одном здании сочетаются различные пролеты, например 30 и 18 м, 24 и 15 м, все стропильные конструкции следует выполнять металлическими, используя для пролетов менее 24 м металлические балки.

Подстропильные конструкции по материалу и структуре должны соответствовать стропильным (ферме — ферма, балке — балка), как показано на рис. 8—16.

По железобетонным стропильным конструкциям в качестве настила следует укладывать железобетонные ребристые плиты, по металлическим – штампованный настил (профлист) по прогонам  или панели типа «сэндвич» .

Колонны каркаса сборные железобетонные одноветвевые или металлические одно и двухветвевые. Не рекомендуется применять двухветвевые железобетонные колонны.

Поперечный температурный шов на спаренных колоннах выполняют в зданиях длинной более 72 м. при железобетонном каркасе.

Продольные и поперечные температурные швы и перепады высот каркаса выполняют на двух рядах колонн. В отдельных случаях при металлических колоннах и небольших более низких пролетах допускается выполнение перепадов высот между параллельными пролетами на одном ряде колонн.

Для устройства встроенных технологических площадок следует использовать монолитные железобетонные плиты по металлическим балочным клеткам и металлическим дополнительным колоннам.

Главные балки площадок необходимо размещать в направлении рамы каркаса здания.

Следует обратить внимание на различие высоты сечений главных и второстепенных балок, что должно быть отражено в поперечном и продольном разрезах.

На каждую технологическую площадку должны вести не менее двух лестниц.

В заданиях на проектирование не оговорены особые условия, которые обосновывали бы применение свайных и других специальных типов фундаментов. Поэтому в проекте под железобетонные колонны, как правило, принимают обычные железобетонные ступенчатые столбчатые фундаменты стаканного типа. Ширина стаканной части фундамента должна обеспечивать достаточную заделку колонны в фундамент, т. е. на чертеже должно быть показано, что стаканная часть фундамента шире колонны примерно на 250...300 мм в каждую сторону от грани колонны.

Рис. 5. Пример фрагмента фасада производственного здания с применением панелей типа «сэндвич» вертикальной разрезки

Рис. 6. Пример фрагмента фасада производственного здания с применением трехслойных стеновых панелей горизонтальной разрезки

А)

Б)

Рис. 7. Проекция производственного здания со стенами из панелей типа «сэндвич» горизонтальной и вертикальной разрезки

Рис. 8. Пример фрагмента поперечного разреза производственного здания с металлическим каркасом: 1 — послойная конструкция кровли; 2 — послойная конструкция пола

Рис. 9. Пример фрагмента продольного разреза производственного здания с металлическим каркасом: 1 — послойная конструкция кровли; 2 — послойная конструкция пола

Вертикальные элементы фахверка у оси 1 условно не показаны

1)

2)

Рис. 10 Сопряжение кровли из ПВХ и битумно-полимерных материалов

1 - аксонометрия; 2 - узел

1) А

Б

2) А

Б

Рис. 11 Состав кровли:

1 - конек; А - аксонометрия; Б - узел;

2 - ендова; А - аксонометрия; Б - узел

1) А

Б

2) А

Б

Рис. 12 Устройство дорожки для проходов на кровле:

1- Вариант 1; А - аксонометрия; Б - узел

2 - Вариант 2; А - аксонометрия; Б - узел

Рис. 13. Пример поперечного разреза производственного здания с железобетонным каркасом: 1 — послойная конструкция кровли; 2 — послойная конструкция пола

Рис. 14. Пример фрагмента продольного разреза производственного здания с железобетонным каркасом: 1 — послойная конструкция кровли; 2 — послойная конструкция пола

Рис. 15. Пример поперечного разреза производственного здания с металлическим каркасом и «нулевой» привязкой колонн к продольным осям: 1 — послойная конструкция пола; 2 — послойная конструкция кровли

Рис. 16. Пример фрагмента продольного разреза производственного здания с металлическим каркасом и одинаковым шагом колонн и стропильных конструкций: 1 — послойная конструкция пола;   2 — послойная конструкция кровли

Отметку верха стаканного фундамента, как правило, принимают равной –0,150 из условия рациональной организации строительных работ и требований унификации.

Для фундамента под металлическую колонну с учетом обетонирования базы колонны отметку верха принимают не выше –0,450.

Глубина заложения фундаментов с учетом нагрузок от проектируемых зданий и применительно к нормальным грунтовым и климатическим условиям, характерным для средней полосы европейской части нашей страны, может быть принята ориентировочно от –1,5 до –2,5 м.

Отдельно стоящие фундаменты под колонны, на разрезах должны быть обозначены пунктиром.

В продольном разрезе допускается показывать не все фундаменты, а только крайние и у температурных швов, но только по согласованию с руководителем.

На разрезах обозначают только ближайшие к плоскости сечения колонны и другие конструкции. В двух- и многопролетных зданиях продольный разрез следует выполнять таким образом, чтобы были видны колонны среднего ряда, подстропильные конструкции и конструкции фонаря (при наличии последнего).

Поперечный разрез выполняют по фонарю. На разрезах не следует показывать удаленные от плоскости сечения фахверковые колонны, конструкции стен, окна и т.д.

На продольном разрезе необходимо вычертить вертикальные связи между колоннами. Габариты кранов и сечения подкрановых балок показывают в поперечном разрезе. Подкрановые балки, уложенные по средним рядам колонн при их шаге 12 м, имеют более высокое сечение, чем балки крайних рядов колонн при шаге 6 м. Это должно быть отражено в поперечном разрезе. Отметка консоли для опирания подкрановой балки на среднюю колонну должна быть ниже соответствующей отметки для крайней колонны.

Подкрановые балки следует выполнять только металлическими.

В случае разного шага крайних и средних рядов колонн при использовании сборных железобетонных стропильных и подстропильных конструкций отметка верха средней колонны должна быть ниже, чем отметка верха крайней колонны на высоту (600 мм) опорной части подстропильной конструкции (см. рис. 15).

Поперечный разрез, как правило, следует выполнять без разрывов, а продольный разрез может быть выполнен с разрывами, но так, чтобы были показаны торцы здания и температурный шов.

На разрезах следует показать послойные конструкции полов (рис. 31-32),  и кровель (рис. 10-12) , основные вертикальные отметки (с точностью до третьего знака), вертикальные размеры глухих участков стен и проемов и горизонтальные осевые размеры, характеризующие шаг, пролет и общие габариты здания .

Отапливаемые здания следует проектировать с внутренними водостоками. Неотапливаемые здания проектируются без внутренних водостоков. Многопролетные неотапливаемые здания допускается проектировать с внутренними водостоками при наличии производственных тепловыделений, обеспечивающих положительную температуру внутри здания или при условии специального обогрева водосточных воронок, стояков и отводных труб.

План кровли следует выполнять общим для производственного и административно-бытового зданий. На план должна быть нанесена линия, характеризующая поперечный профиль кровли. Над этой линией следует указать уклон кровли в процентах. На плане кровли следует показать парапеты стен, фонари, линии, характеризующие наиболее высокую (конек) и наиболее низкую (ендова) части покрытия, водоприемные воронки с привязкой одной из них к разбивочным осям, пожарные лестницы.

При размещении водоприемных воронок на покрытии необходимо следовать следующим рекомендациям:

а) площадь водосбора, приходящаяся на одну воронку, не должна превышать предельно допустимой с учетом выпадения дождя максимальной расчетной интенсивности за контрольные 20 мин. Практически, для условий средней полосы при малоуклонных кровлях и диаметре водоприемного устройства (трубы) 100 м эта величина колеблется от 800 до 1200 кв.м;

б) воронки следует располагать у продольных осей, соответствующих опорным частям стропильных конструкций, например, у фермы с параллельными поясами имеется строительный подъем от опоры к коньку, который и определяет уклон кровли;

в) в каждой пониженной локальной зоне кровли должно быть не меньше двух воронок, расположенных на одном уровне, чтобы одна дублировала другую в аварийной ситуации. Местный уклон кровли на участке между этими воронками выполнять не следует;

г) наибольшее расстояние между воронками, находящимися на одном уровне, на одном пониженном участке не должно превышать 48 м для плоских кровель и 24 м — для скатных;

д) водоприемные воронки в средней части здания необходимо размещать с привязкой к перекрестью разбивочных осей по 450 мм. В этом случае горловина приемной чаши воронки не попадает на стропильную конструкцию, прогон или ребро плиты и вместе с тем стояк для отвода воды может быть закреплен на колонне каркаса. Расстояние от оси воронки до продольной оси у стены следует принимать не менее 600 мм;

е) не рекомендуется размещать воронки на покрытии фонарей;

ж) воронки желательно размещать «в створе», у одноименных осей, чтобы облегчить прокладку подземных коммуникаций для отвода воды из стояков в ливневую канализацию.

Аксонометрия и узел примыкания водосточной воронки показан на рис. 18. Устройство кровельного аэратора (флюгарка) показано на рис. 19. Допускается не показывать на плане кровли производственного здания вентиляционные шахты и другие технические надстройки (кроме фонарей).

На плане кровли должны быть обозначены разбивочные оси, характеризующие габариты здания, длину фонарей, места размещения деформационных швов и воронок. Деформационный шов в уровне кровли показан на рис. 20. На рисунках 21-23 показаны водосток внешний организованный, внешний водосток неорганизованный и перелив через парапет соответственно.

На рис.17 дан пример плана кровли, выполненного в соответствии с перечисленными выше рекомендациями.

Тип фонарей (зенитные, П-образные светоаэрационные или аэрационные) назначают в соответствии с параметрами внутрицеховой среды, а также климатическими условиями района строительства. Примыкание кровли к зенитному фонарю показано на рис. 24.  Для зданий и помещений с сухим и нормальным влажностным режимом и незначительными избытками явного тепла, как правило, применяют зенитные фонари. В таких зданиях допускаются и П—образные светоаэрационные фонари. Для зданий и помещений со значительным избытком явного тепла следует применять П-образные светоаэрационные или аэрационные фонари.

Общая площадь проемов зенитных фонарей не должна быть более 15 % площади покрытия, а площадь проема одного фонаря — не более 12 м2. Расстояние между зенитными фонарями и от фонарей до стен — не менее 6 м.

Светоаэрационные и аэрационные П-образные фонари следует проектировать длиной не более 84 м.

Расстояние между торцами фонарей и между торцом фонаря и наружной стеной должно быть равным или кратным шагу стропильных конструкций.

Ширина П—образного фонаря — надстройки для пролета 18 м — 6 м, для пролета 24 м — 6 или 12 м, для пролетов 30, 36 м — 12 м.

Рис. 17. Пример плана кровли производственного здания и АБК

1)

2)

Рис. 18 Устройство водосточной воронки

1 - аксонометрия; 2 - узел

Рис. 19 Устройство кровельного аэратора (флюгарка)

Рис.20  Устройство деформационного шва

1)

2)

Рис. 21 Внешний неорганизованный водосток

1 - аксонометрия; 2 - узел

1)

2)

Рис. 22 Внешний организованный водосток

1 - аксонометрия; 2 - узел

Рис. 23 Перелив через парапет

1 - аксонометрия; 2 - узел

Рис. 24  Примыкание кровли к зенитному фонарю

Вертикальный разрез по стене одноэтажного производственного здания включает стену и примыкающие конструкции от парапета до фундамента. На разрезе должна быть четко показана структура стены, ее членение на отдельные конструктивные элементы, детали крепления стены к каркасу. Обязательно должны быть показаны разбивочная ось и привязка к ней внутренней грани стены. При разновысоких пролетах рекомендуется выполнять разрез по стене наиболее низкого пролета.

На разрезе по стене следует обозначить примыкающую конструкцию покрытия пола и отмостки. Необходимо обратить внимание на то, что при использовании широких простенков оконное заполнение крепится не к колонне, а к стеновым панелям и прогонам.

Для того, чтобы разместить разрез по стене, на чертеже в заданном масштабе можно выполнить горизонтальные разрывы-рассечения таким образом, чтобы каждый разрыв начинался и заканчивался на одной и той же конструкции.

На рис.25 показан пример вертикального разреза по стене из панелей типа «сэндвич». На рис. 26 показано римыкание кровли к вертикальным поверхностям стен и других конструкций. На рис. 27 показано примыкание кровли к парапету не более 500 мм. На рис. 28 показано примыкание кровли к парапету более 500мм. На рис. 29 примыкание кровли с примыканием к парапету с доутеплинием. На рис. 30 показан деформационный шов в примыкании к стене

Площадь оконных проемов не должна быть больше необходимой для обеспечения нормативного уровня естественного освещения.

|  | Узел окна 1 — стеновая панель "сэндвич", 2 — силиконовая герметизирующая мастика, 3 — винт самонарезающий, 4 — фасонный элемент, 5— минеральная вата или полиуретановая пена, 6 — изоляционная прокладка, 7 — метал-локаркас, 8 — алюминиевый оконный профиль со стеклопакетом, 9 — акриловая герметизирующая мастика, 10 — винт самонарезающий или заклепка, 11 — Г—фиксатор с обрезанной полкой, 12 — стальная полоса. |
| --- | --- |

Рис.25.  Пример схемы вертикального разреза по наружной стене производственного здания из панелей типа "сэндвич" вертикальной разрезки: 1 — стропильная ферма, 2 — колонна каркаса, 3 — ригель для крепления стены, 4 — цокольная панель, 5 — покрытие пола, 6 — подготовка под покрытие пола, 7 — база колонны, 8 — фундамент, 9 — фундаментная балка, 10 — обратная засыпка непучинистым грунтом. 11 — глиняный замок, 12 — подготовка под отмостку , 13 — бортовой камень, 14 — покрытие отмостки, 15 — фасонный элемент, 16 — оконное заполнение, 17 — самонарезающий болт, 18 — прогон покрытия, 19 — штампованный профилированный настил, 20 — стеновая панель "сэндвич", 21 — дополнительный слой гидроизоляции, 22 — основной слой гидроизоляции, 23 — эффективный утеплитель, 24 — пароизоляция.

1)

2)

Рис. 26 Примыкание кровли к вертикальным поверхностям стен и других конструкций

1 - аксонометрия; 2 - узел

1)

2)

Рис. 27 Примыкание кровли к парапету не более 500 мм.

1 - аксонометрия; 2 - узел

1)

2)

Рис. 28 Примыкание кровли к парапету более 500мм

1 - аксонометрия; 2 - узел

Рис.29 Примыкание кровли с примыканием к парапету с доутеплинием

1)

2)

Рис.30  Деформационный шов в примыкании к стене

1 - Вариант1; 2 - Вариант 2

Рис.31 Состав пола послойно

Рис.32  Примыкание пола к перегородке (стене)

Оконные проемы, не предназначенные для вентиляции, следует заполнять остекленными неоткрывающимися переплетами.

Створные оконные переплеты или другие открывающиеся устройства в помещениях, в которых требуемый воздухообмен осуществляется аэрацией, должны размещаться таким образом, чтобы расстояние от уровня пола до низа проемов (створных переплетов), предназначаемых для притока воздуха в теплый период года, было не более 1,8 м, а до низа проемов, предназначаемых для притока воздуха в холодный период года, — не менее 4 м.

Размеры проемов ворот в обушках обрамляющих элементов рекомендуется принимать следующими (ширина и высота): 2,4x2,4; 3x3; 3x3,6; 3,6x3,6; 3,6x4,2; 4,2x4,2 — для безрельсового транспорта и 4,8x5,4 — для железнодорожного транспорта нормальной колеи.

Уклон маршей в лестничных клетках следует принимать 1:2; для подвальных этажей и чердаков допускается уклон 1:1.5 ; для открытых лестниц — 1:1.

Для зданий высотой от планировочной отметки земли до верха карниза или парапета более 10 м следует проектировать наружные стальные вертикальные пожарные лестницы шириной 1,0 м.

Пожарные лестницы следует также использовать для подъема на кровлю фонарей и для подъема с одного уровня на другой в зданиях с перепадом кровли.

На каждый локальный уровень кровли, как правило, следует предусматривать две пожарные лестницы.

Расстояние между пожарными лестницами по периметру здания назначается не более 200 м. Если ширина здания не превышает 150 м, пожарные лестницы на его главном фасаде можно не устраивать.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Илъяшев А.С., Тимянский Ю.С., Хромец Ю.Н. Пособие по проектированию промышленных зданий. М.: Высш. школа, 1990.

Проектирование вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий /Л.Ф. Шубин, Т.П. Бирюкова, Ю.С. Тимянский и др. М.: Высш. школа, 1986.

Шубин Л.Ф. Промышленные здания. Архитектура гражданских и промышленных зданий. М.: Стройиздат, 1986. Т. 5.

Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. М.: Архитектура-С, 2012.

Павлова Л.П., Лапочкина О.Н., Феофанова А.И. Конструкции промышленных зданий /МИСИ им. В.В. Куйбышева, М., 1992.

Дятков С.В., Михеев А.Л, Архитектура промышленных зданий. М.: Изд-во АСВ. 1998.

Справочник проектировщика. Архитектура промышленных предприятий /Под ред. Н.Н. Кима. М: Стройиздат, 1990.

СП 56.13330.2011. Производственные здания (актуализированная редакция СНиП 31-03-2001. Производственные здания). М.: Минрегион России, 2011.

СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. М.: Госстрой России, 2003.

СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. М.: Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство», 2012.

СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий. М.: Госстрой России, 2004.

СТО 00044807-001-2006.  Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий.

М .: Российское общество инженеров строительства. 2006.

СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. М.: Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство», 2011.

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). М., 2011.

МГСН 4.04-94 (ТСН 31-304-95). Многофункциональные здания и комплексы. М., 1998.

МГСН 2.06-99. Естественное и искусственное освещение. М., 2001.

Строительные системы ТехноНИКОЛЬ 2012