| СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАФЕДРЫ МГрОиФ : |
| --- |
| 1. Механика грунтов, основания и фундаменты. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н. 2002г. |
| 2. Проектирование оснований и фундаментов Веселов В.А.1990г. |
| 3. Механика грунтов, основания и фундаменты. Малышев М.В., Болдырев Г.Г. 2000г. |
| 5. Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий. Корнилов А.М., Егорова Л.А., Монастырский А.Е., Черкасова Л.И. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 4. Каталог конструктивных элементов фундаментов гражданских и административных зданий. Черкасова Л.И., Зайцева Е.В., Алексеев Г.В. 2003г. |
| 6. Журнал лабораторных работ по дисциплине «Механика грунтов» Черкасова Л.И., Чунюк Д.Ю., Алексеев Г.В., Монастырский А. Е. Под редакцией Тер-Мартиросяна З.Г. 2004г. |
| 7. Лабораторные работы по дисциплине «Механика грунтов». Методические указания для студентов, обучающихся по направлению Строительство 653500. Черкасова Л.И., Шрамкова В.Н., Юдина И.М. 2003г. |
| ДАННЫЕ О МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |
| ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРОБНОЙ НАГРУЗКОЙ | КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ |
| Глубина 9 м |  |  |  | Глубина 5м |  |  |
| Диаметр штампа |  |  |  |  |  |  |
| d=27,7 см |  |  |  | P, кПа | е |  | P, кПа | е |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,720 |  |  |  |
| P, кПа | S, мм |  | P, кПа | S, мм |  | 50 | 0,713 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 0,705 |  |  |  |
| 0,0 |  |  |  |  |  | 200 | 0,696 |  |  |  |
| 50 | 0,41 |  |  |  |  | 400 | 0,683 |  |  |  |
| 100 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1,23 |  |  |  |  | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| 200 | 1,64 |  |  |  |  |  |
| 250 | 2,08 |  |  |  |  |  |
| 300 | 2,59 |  |  |  |  | Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов | Геология |
| 350 | 3,18 |  |  |  |  |  | Задание |
| 400 | 3,91 |  |  |  |  |  | 5 |

|  | ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГРУНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | № скважин и шурфов | Глубина от поверхности, м | Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) | Влажность на границе | Плотность частиц грунта ρS, т/м3 | Плотность частиц грунта ρ, т/м3 | Природн. влажность W% |  |
|  |  |  | >2,0 | 2,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | 0,10- 0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 | WL% текуч. | WP% раскат. |  |  |  |  |
| 1 | Ш.I | 0,4 | Растительный слой |  |  |  | 1,70 | 22,0 |  |
| 2 | -\\- | 1,0 |  | 1,8 | 14,9 | 32,5 | 16,4 | 12,7 | 15,6 | 6,1 | 22,4 | 17,2 | 2,65 | 1,85 | 23,1 |  |
| 3 | -\\- | 1,8 | Торф |  |  |  | 1,30 | 50,0 |  |
| 4 | -\\ | 3,0 |  | 0,5 | 2,2 | 13,1 | 3,1 | 41,1 | 18,4 | 21,6 | 39,5 | 18,1 | 2,52 | 1,58 | 49,6 |  |
| 5 | Скв. 1 | 5,0 |  | 1,3 | 11,3 | 9,7 | 3,9 | 25,1 | 30,8 | 17,9 | 34,3 | 18,0 | 2,54 | 1,92 | 30,0 |  |
| 6 | -\\- | 9,0 |  | 9,5 | 6,1 | 64,9 | 6 5, | 7,5 | 4,3 | 1,2 | - | - | 2,66 | 2,01 | 21,2 |  |
| СКВАЖИНА №1 Абсолютная отметка устья 126,32 |  |  | ШУРФ №1 |  |  | СКВАЖИНА №2 |  |
|  |  |  | Абсолютная отметка устья 126,35 |  |  | Абсолютная отметка устья 126,28 |  |
| № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |  | № пород | Абсолютная отметка подошвы слоя | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Уровень грунтовых вод |
| I | 125,72 | 0,6 | 0,6 | 1,40 |  | I | 125,75 | 0,6 | 0,6 | 1,50 |  | I | 125,78 | 0,5 | 0,5 | 1,15 |
| II | 124,92 | 1,4 | 0,8 |  |  | II | 124,85 | 1,5 | 0,9 |  |  | II | 125,13 | 1,15 | 0,65 |  |
| III | 124,22 | 2,1 | 0,7 |  |  | III | 123,75 | 2,6 | 1,1 |  |  | III | 124,08 | 2,2 | 1,05 |  |
| IV | 122,62 | 3,7 | 1,6 | 124,92 |  | IV | 122,85 | 3,5 | 0,9 | 124,85 |  | IV | 122,68 | 3,6 | 1,4 | 125,13 |
| V | 120,42 | 5,9 | 2,2 |  |  | V |  |  |  |  |  | V | 120,08 | 6,2 | 2,6 |  |
| VI | 111,22 | 15,1 | 9,2 |  |  | VI |  |  |  |  |  | VI | 111,08 | 15,2 | 9,0 |  |

| № пород | Угол внутреннего трения φ | Удельн. сцепление С, кПа | Коэфф. фильтрации Кф, см/с |
| --- | --- | --- | --- |
| I | " | " | " |
| II | 160 | 6 | 9х10-5 |
| III | - | - |  |
| IV | 70 15/ | 12 | 1х10-9 |
| V | 160 10/ | 14 | 6х10-8 |
| YI | 280 | - | 1х10-4 |

# Text boxes

| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |
| --- | --- |
| 1. Скважины и шурф расположены на прямой , проходящей по продольной оси здания. |
| 2. Расстояние между скважинами соответственно |
| 62,5 | и | 53,0 м |
| 3. Дата бурения скважин 25.02.2000г. |

С о с т а в и т е л и:

доц., к.т.н. Монастырский А.Е.,

проф., к.т.н. Черкасова Л.И.,

доц., к.т.н. Щеболев А.Г.

Р е ц е н з е н т:

проф., к.т.н. Семенов В.В.

Лицензия ЛР №020675 от 09.12.1997г.

Подписано в печать 9.07.04г. Формат 60х84х1/16   Печать офсетная   И-106 п.л. Объем 1 п.л. Т.2100  Заказ

Московский Государственный Строительный Институт

Типография МГСУ 129337, Москва Ярославское ш., д. 26