Краткая характеристика здания:                                                                        Конструкция  №2

- Стены наружные - кирпичные толщиной 64 см.                                      Разрез 1-1

- Стены внутренние – сборные панели толщиной 12 см.

- Колонны – ж/б, 40 ×40 см.

- Перекрытия – сборные многопустотные ж/б плиты

толщиной 22 см.

5.  Покрытие – сборные ж/б плиты.

Здание имеет подвал во всех осях.

Отметка пола подвала – 2,20.

Отметка пола первого этажа ±0,00 на 0,60 м выше

отметки спланированной поверхности земли.

Нагрузки даны: на ось А (стена) в кН/м, на

ось Б (колонна) в кН.

При наличии подвала постоянные и временные

нагрузки увеличиваются:

на ось А (стена) – пост. на 14 кН/м, врем. на 2 кН/м

на ось Б (колонна) – пост. на 65 кН, врем. на 3 кН.

Нагрузки на уровне пола 1– го этажа.

| Количество этажей |
| --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ось А (стена) | Пост. | 274 | 307 | 341 | 375 | 409 | 443 | 477 | 511 | 595 |
|  | Врем. | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ось Б (колонна) | Пост. | 702 | 198 | 894 | 990 | 1086 | 1128 | 1278 | 1374 | 1470 |
|  | Врем. | 132 | 139 | 142 | 158 | 174 | 190 | 206 | 222 | 230 |