Краткая характеристика здания                                                                          Конструкция №3

Стены наружные – кирпичные толщиной 64см.

Стены внутренние (перегородки) – кирпичные толщиной 15см.

Колонны – ж/б, 40*40см.

Перекрытия –  сборные многопустотные ж/б плиты

толщиной 22 см.

Покрытия – сборные ж/б плиты.

Здание имеет подвал во всех осях

Отметка пола подвала – 2,20.

Отметка пола первого этажа ±0,00 на 0,60м

Выше отметки спланированной поверхности земли.

Нагрузки даны: на стену «А» в кН/м, на колонну «Б» в кН.

При наличии подвала постоянные временные

нагрузки увеличиваются:

На стену А – пост. На 14кН/м, врем. на 2кН/м

На колонну Б – пост. На 65кН, врем. на 3кН.

Нагрузки на уровне 1-го этажа.

| Количество этажей |
| --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ось А (стена) | Пост. | 263 | 279 | 293 | 307 | 431 | 334 | 349 | 352 |
|  | Врем. | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| Ось Б (колонна) | Пост. | 752 | 848 | 928 | 1020 | 1150 | 1200 | 1280 | 1360 |
|  | Врем. | 139 | 145 | 149 | 160 | 175 | 200 | 210 | 220 |

# Типовой план этажа