Краткая характеристика здания:                                                                         Конструкция №8

1.Стены наружные – кирпичные толщиной 51 и 64 см

(5 нижних)

2.Стены внутренние – кирпичные толщиной 58 см

3.Перекрытия – сборные многопустотные ж/б плиты

толщиной 22 см.

4.Покрытие – сборные ж/б плиты.

Здание имеет подвал во всех осях.

Отметка пола подвала – 2,70.

Отметка пола первого этажа ±0,00 на 0,80 м выше отметки

спланированной поверхности земли.

Нагрузки даны: на оси А-Б в кН/м.

При наличии подвала постоянные и временные

нагрузки увеличиваются:

на ось А – пост. на 16 кН/м, врем. на 2 кН/м,

на ось Б - пост. на 26 кН/м, врем. на 4 кН/м.

Нагрузки на фундаменты

|  |  | Количество этажей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Пост. | 285 | 321 | 358 | 395 | 432 | 462 | 506 | 543 |
| Ось А (стена) | Врем. | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 35 |
|  | Пост. | 341 | 387 | 433 | 479 | 525 | 571 | 617 | 653 |
| Ось Б (стена) | Врем. | 40 | 42 | 42 | 46 | 50 | 56 | 62 | 63 |